SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

***

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

THIẾT BỊ SẤY ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VỚI DÀN SẤY 
TỰ ĐỘNG CHO CÁ SẶC RẰN

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2017

MỤC LỤC

I. Giới thiệu tổng quan	1

1. Giới thiệu đặc điểm, đặc tính	1

2. Tình hình sản xuất tại TP. HCM	6

3. Đặc điểm nổi bật của mô hình	8

II. Các yêu cầu - Quy trình kỹ thuật	11

1. Đánh giá, yêu cầu về lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình	11

2. Yêu cầu về nhà xưởng:	13

Diện tích cần có (m2), các yêu cầu khác về diện tích	13

3.  Yêu cầu về nguyên liệu cho sản xuất của mô hình	14

4. Yêu cầu về máy móc thiết bị cần có cho mô hình	14

5. Yêu cầu về điện nước, nhiên nguyên liệu	14

6. Yêu cầu về đảm bảo môi trường cho mô hình	15

7. Yêu cầu về Giống và quản lý giống	15

8. Mô tả cách vận hành mô hình	16

9. Khối lượng sản phẩm đạt được	17

10. Quản lý và xử lý chất thải	17

11. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm	18

III. Một số vấn đề cần lưu ý và biện pháp phòng ngừa	18

IV. Đánh giá chất lượng sản phẩm, chất lượng công nghệ của mô hình	19

V.  Đánh giá hiệu quả mô hình	20

1. Hiệu quả về kinh tế	20

2. Hiệu quả về xã hội	21

3. Hiệu quả về môi trường	21

4. Khả năng nhân rộng	21

VII. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn	22

VIII. Hình ảnh minh họa	23

# I. Giới thiệu tổng quan

## 1. Giới thiệu đặc điểm, đặc tính

Hiện nay, các công nghệ sấy nông sản, thủy sản nói chung và các công nghệ sấy ứng dụng năng lượng mặt trời đã được nghiên cứu và triển khai ở nhiều nơi. Một số hình ảnh về các hệ thống phơi sấy cá ứng dụng năng lượng mặt trời và sấy theo nguyên lý bơm nhiệt hồi lưu được trình bày bên dưới.

Buồng phơi sấy cá dùng năng lượng mặt trời

Buồng phơi cá trong nhà kính có thể kết hợp sấy

Máy sấy dùng năng lượng mặt trời

Công nghệ sấy xuyên khay đảo chiều gió được cung cấp nhiệt bằng ống thu năng lượng mặt trời và có hỗ trợ bởi điện trở (điện trở sẽ được kích hoạt nếu nhiệt độ trong buồng sấy thấp hơn nhiệt độ yêu cầu, giúp đẩy nhanh quá trình sấy và giảm tác động của hiện tượng thời tiết đến hiệu quả sấy).

Sơ đồ nguyên lý sấy xuyên khay

Thiết bị sấy xuyên khay SCD-100, công suất 100kg/mẻ do trường Đại học Nông lâm Tp.HCM chế tạo. Thiết bị sấy xuyên khay có các khay sấy được đặt vào các giá cố định bên trong buồng sấy. Sau đó, đóng kín buồng sấy và đưa luồng không khí sấy vào để nó tiếp xúc với sản phẩm sấy. Dòng không khí sấy được bố trí để nó đi vuông góc với mặt phẳng của các khay sấy. Sau một thời gian sấy, độ ẩm của sản phẩm được giảm đến độ ẩm yêu cầu thì dừng hoạt động, mở cửa buồng và lấy tất cả các khay với sản phẩm sấy ra ngoài.

Máy sấy năng lượng mặt trời

Máy sấy cá dạng phơi cá dùng năng lượng mặt trời

Máy sấy năng lượng mặt trời

Sấy một số loại cá theo nguyên lý sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng (6).

Máy sấy bơm nhiệt gồm 4 bộ phận chính (1) Máy bơm nhiệt (2) Dàn nóng (3) Van tiết lưu (4) Dàn lạnh và Lập trình điều khiển và các thiết bị phụ khác.

Nguyên lý hoạt động: Sự vận hành của Máy Bơm Nhiệt làm biến đổi trạng thái của gas lạnh, sinh ra quá trình trao đổi nhiệt. Dàn lạnh thu nhiệt, dàn nóng thải nhiệt. Ở điều hòa nhiệt độ chỉ sử dụng nhiệt độ lạnh để làm mát còn dàn nóng thải nhiệt ra môi trường. Nhưng với máy sấy bơm nhiệt thì chu trình ngược lại. Dàn nóng sử dụng để sấy và dàn lạnh làm nhiệm vụ tách ẩm và làm mát máy bơm nhiệt.

01: Buồng sấy; 02: Đèn hồng ngoại; 03 :Lưới tản gió; 04: Bộ phận cấp nhiệt phụ; 07: Van tiết lưu; 08: Dàn bay hơi;  09: Máng hứng nước; 10: Dàn ngưng chính; 11: Quạt; 12: Van điện từ; 13: Máy nén; 14: Quạt; 15: Van; 16: Van hồi lưu; 17: Van xả gió

Sấy cá sặc rằn: Cá sặc được sơ chế sơ bộ, ngâm trong nước muối nồng độ 10% trong thời gian 30 phút sau đó rửa sạch và cho vào buồng sấy, diện tích 1m2 khoảng 70 con; nhiệt độ sấy 450C; cài đặt nhiệt độ kiểm soát vi sóng 450C ; vận tốc tác nhân sấy v = 0,5m/s; thời gian sấy tổng cộng là 16 giờ. Cá có độ ẩm ban đầu 68%, ẩm độ yêu cầu sau khi sấy là 30%.

Máy sử dụng trong thí nghiệm – Máy sấy bơm nhiệt tiêu tốn nhiều năng lượng, giá thành máy cao (ngoài buồng sấy, dàn sấy cho 3kg/ mẻ còn cả hệ thống gồm: dàn lạnh, bộ bơm nhiệt, dàn ngưng tụ, bộ phận gia nhiệt, đầu phát vi sóng, quạt và hệ thống hồi lưu…, giá thành gấp nhiều lần máy bình thường với cùng kích thước) nhưng năng suất thấp và các thông số nghiên cứu chưa phù hợp với cá sặc rằn và cơ sở đánh giá màu sắc cũng như yêu cầu về cảm quan đều không đạt. Ở chế độ sấy như vậy chất lượng vi sinh không đảm bảo, vấn đề chế độ sấy chưa được quan tâm đúng mức nên chất lượng thành phẩm không đạt yêu cầu của nhà sản xuất.

## 2. Tình hình sản xuất tại TP. HCM

Hiện nay các hợp tác xã hoặc các cơ sở chế biến cá sặc rằn đang gặp phải những vấn đề sau:

- Sấy bằng máy:  Ẩm độ cá đầu vào khoảng 68-70%, sau khi sấy ẩm độ còn 38-40%. Thời gian sấy là 30 giờ không liên tục nhưng về chất lượng chưa thấy hoàn toàn đáp ứng (thịt cá xơ cứng nhanh, màu sắc không đảm bảo cảm quan, không đạt độ ngọt và độ dai thịt cá theo yêu cầu,…)

- Phơi nắng: Nếu nắng liên tục vào mùa khô thì thời gian phơi là 4 ngày phải mang ra phơi, mang vào trong 4 ngày chưa tính trời mưa gió, sản phẩm đạt yêu cầu cảm quan (độ mặn, độ ngọt thịt cá, độ dai, màu sắc) nhưng về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo (vi sinh vật đều cao hơn mức cho phép). Ngoài ra phơi ngoài trời gió bụi sẽ bám vào cá …

- Quy trình chế biến khô cá sặc rằn hiện tại của HTX Tương Lai:

Cá sặc rằn hoặc cá lóc từ các ao nuôi của HTX và của bà con nông dân xung quanh vào thời vụ mỗi ao nuôi 4000 m2 cho sản lượng tầm 10 tấn cá tươi/năm (tổng sản lượng cá sặc rằn và cá lóc của HTX Tương Lai trong năm 2015 là 300 tấn cá tươi trên tổng diện tích ao nuôi 40.000m2, trong đó tầm 100 tấn cá sặc rằn và xấp xỉ 200 tấn cá lóc).

HTX đã đem mẫu để sấy tại cơ sở sấy cá lóc tại Bình Chánh (máy sấy vỉ ngang), và sấy thử nghiệm bằng máy sấy bơm nhiệt ở Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh nhưng không đạt yêu cầu về độ dai, độ ngọt thịt và chất lượng vi sinh, về màu sắc thì thịt cá có màu đỏ, thịt cứng và không còn độ ngọt, giá bán giảm nhiều so với cá của HTX phơi nắng tự nhiên. Tuy nhiên, hiện tại cả cá sấy của HTX cũng như cá ngoài thị trường không đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm: về vi sinh vật đều vượt ngưỡng cho phép (mẫu từ HTX được gửi tới trung tâm phân tích 24 Nguyễn Văn Thủ (CASE) và 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Qua nghiên cứu về nhu cầu, về một số máy sấy cá sử dụng năng lượng mặt trời và thực trạng tại HTX Tương Lai, nhận thấy các máy sấy hiện chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng cảm quan cũng như vi sinh. Những loại máy sấy cá này trong nghiên cứu chưa có hoặc có nhưng không đầy đủ một số yếu tố như sau :

- Về năng lượng: các máy chưa tận dụng được hiệu quả của năng lượng mặt trời thông qua hiệu ứng nhà kính.

- Về môi trường: Một số máy sấy gây ồn; có sử dụng chất đốt, khí đốt vào ban đêm, gây ô nhiễm môi trường.

- Về kỹ thuật sấy: đa số máy sấy ở nhiệt độ thấp; chưa có điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh tốc độ dòng không khí sấy, điều chỉnh tốc độ chuyển động của dàn sấy để cá được sấy đều không làm hư hại sản phẩm sấy, không làm mất màu, không mất mùi, không mất đi thành phần thiết yếu như các vitamin và khoáng chất.

- Chưa tiết kiệm không gian; chưa giảm chi phí xây dựng nhà xưởng và nhân công.

- Một số máy sấy phụ thuộc vào thời tiết và nguyên liệu chất đốt, khí đốt,…

## 3. Đặc điểm nổi bật của mô hình

Với công nghệ và thiết bị phơi sấy ứng dụng năng lượng mặt trời - sử dụng hiệu ứng nhà kính cho phơi sấy các loại nông sản, hải sản,… nói chung, phơi sấy cá sặc rằn nói riêng, có các đặc điểm nổi bật như sau:

- Với cùng một diện tích phơi sấy thì năng suất phơi sấy tăng lên gấp 3 lần do có nhiều dàn phơi hơn (diện tích dàn phơi sấy tăng gấp 3 lần nhờ bố trí đối xứng 3 mặt phẳng phơi trên trục quay 3600).

- Tiết kiệm được không gian nhà xưởng, do vậy giảm được chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tự động điều chỉnh được nhiệt độ, độ ẩm, số vòng quay, vận tốc dòng không khí, hạn chế tối đa sự can thiệp của con người trong quá trình phơi sấy nên giảm nguy cơ nhiễm vi sinh, giảm nhân công lao động trực tiếp.

- Tự động giám sát quá trình phơi sấy bằng giải pháp công nghệ IoT

- Đảm bảo các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm và các chỉ tiêu dinh dưỡng ở mức tốt nhất.

- Tiết kiệm năng lượng, vừa hạn chế hủy hoại môi trường do không gây ồn, không sử dụng các nhiên liệu hóa thạch (để sấy vào ban đêm hoặc khi không có nắng).

- Không phụ thuộc vào thời tiết thất thường cũng như các loại nguyên liệu chất đốt.

- Áp dụng các công nghệ tự động hóa, rút ngắn thời gian phơi sấy và có thể sấy liên tục.

Hiện tại cá sặc rằn và cá lóc tại Củ Chi được làm khô với hai phương thức:

- Phơi nắng thủ công: tốn nhiều nhân công, thời gian; hầu như tất cả các mẫu đều nhiễm vi sinh.

- Sử dụng máy sấy thủ công hoặc máy sấy công nghiệp: rút ngắn thời gian sấy, nhưng thịt cá xơ cứng, không đảm bảo yêu cầu về cảm quan cũng như về vi sinh.

Mô tả về công nghệ và thiết bị ứng dụng năng lượng mặt trời với nguyên lý hiệu ứng nhà kính trong phơi sấy cá sặc rằn.

Chế tạo buồng sấy trong đó có dàn sấy chuyển động quay quanh trục cố định; có các bộ phận để điều chỉnh tự động tốc độ quay của dàn sấy và tốc độ dòng không khí theo nhiệt độ đo được bên trong buồng sấy; điều chỉnh tự động độ ẩm theo thông số cảm biến độ ẩm đo được bên trong buồng sấy; có thể sử dụng dòng không khí sấy hồi lưu:

Thiết kế buồng phơi sấy – dàn phơi sấy độc lập

Năng lượng bức xạ của ánh sáng mặt trời khi chiếu xuyên qua kính, đi đến một vật màu đen (cá sặc rằn), do tính phản xạ ánh sáng kém của màu tối, nên không phản chiếu ngược lại được, vật màu đen biến thành một loại như cái “bẫy nhiệt”. Năng lượng mặt trời do bị hấp thu bức xạ nên chuyển thành nhiệt năng và làm cho nhiệt của cá sặc tăng lên và bốc hơi ra xung quanh, không khí cũng được nóng lên và quá trình sấy được thực hiện.

Buồng phơi – dàn phơi liên kết đảm bảo năng suất 100kg cá khô/mẻ phơi

Về nguyên lý hoạt động:

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống xuyên qua “Mặt kính hay tấm trong suốt” gặp vật màu đen là “cá sặc rằn” được xếp trên các dàn phơi sấy đặt trong hệ thống quay và đặt bên trong “Buồng thu năng lượng” là một dạng bẫy nhiệt, khiến cho cá và cả dàn quay nóng lên. Cá nóng lên sẽ bốc hơi nước, cả các khay và khung dàn nóng làm cho không khí trong buồng cũng nóng lên. Nhờ có quạt thổi hoặc hút mà không khí nóng có ẩm thoát ra từ cá được hút theo ra ngoài. Các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đặt bên trong buồng phơi sấy một mặt hiển thị các thông số, mặt khác sẽ quyết định tự động điều chỉnh tốc độ quay của dàn phơi sấy, tốc độ của dòng tác nhân sấy, hệ thống phun sương sao cho đảm bảo cảm quan cấu trúc của cá.

Trong trường hợp không có nắng hoặc ban đêm, hệ thống cảm biến ánh sáng kết hợp với cảm biến nhiệt độ sẽ tự động đưa hệ thống sấy nhiệt bằng điện trở với nguồn cung cấp của lưới điện hiện có vào hoạt động.

Từ một số thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời theo kiểu như trên, nhiệt độ trong buồng sấy khi có nắng tốt sẽ lên đến khoảng 50-60 độ C.

Hệ thống buồng phơi có hành lang kín ngăn ruồi xâm nhập vào bên trong.

# II. Các yêu cầu - Quy trình kỹ thuật

## 1. Đánh giá, yêu cầu về lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình

Mô hình được bố trí ngay tại vùng sản xuất với nguyên liệu đầu vào (cá sặc) phải đủ sản lượng cho một lần vận hành nhằm tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thiểu khả năng nhiễm vi sinh và suy giảm chất lượng dinh dưỡng của cá do rút ngắn thời gian giữa khâu sơ chế và phơi sấy.

Đường giao thông phải vào tận khu vực chế biến – phơi sấy – đóng gói sản phẩm để xuất sản phẩm đi tiêu thụ thuận tiện nhất.

Khu vực phơi sấy phải tận dụng tối đa năng lượng mặt trời, không bị che khuất ở tất cả các hướng bởi cây cối cũng như các công trình xây dựng.

Hạ tầng cơ sở (điện ba pha, nước sạch,…) được cung cấp đầy đủ.

Hợp tác xã thủy sản Tương Lai, với sản lượng nuôi tầm 300 tấn cá tươi/năm, nằm ngay điểm giao thông rất thuận tiện (bờ kênh Đông), cách trung tâm Tp.Hồ Chí Minh 30km, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, có quỹ đất 1700m2 sử dụng cho việc xây dựng khu vực chế biến – phơi sấy – đóng gói và lưu trữ sản phẩm được chọn để triển khai mô hình.

Buồng phơi sấy kết hợp hành lang ngăn ruồi xâm nhập trong quá trình đưa sản phẩm vào.

Hệ thống buồng phơi sấy kết hợp hành lang kín ngăn chặn ruồi xâm nhập trong quá trình đưa sản phẩm vào

## 2. Yêu cầu về nhà xưởng:

## Diện tích cần có (m2), các yêu cầu khác về diện tích

Mặt bằng riêng cần cho 03 buồng phơi sấy tối thiểu 50m2 (bao gồm mỗi buồng phơi sấy 10m2 cộng với các kết cấu liên kết giữa các buồng phơi sấy), cần liền kề khu vực chế biến và khu vực đóng gói sản phẩm, không bị che khuất nắng ở tất cả các hướng bởi cây cối hoặc các công trình xây dựng.

Mặt bằng cho khu vực chế biến và đóng gói sản phẩm cần tối thiểu 200m2, có khu vực xử lý nước thải trước khi đưa ra hệ thống thoát nước chung. Yêu cầu này hợp tác xã Tương Lai đã thực hiện phục vụ cho quy trình phơi nắng cá sặc rằn trước đây.

## 3.  Yêu cầu về nguyên liệu cho sản xuất của mô hình

Với sản lượng nuôi trung bình 100 tấn cá sặc, 200 tấn cá lóc một năm của hợp tác xã thủy sản Tương Lai, mô hình với năng suất 100kg cá khô/mẻ phơi đáp ứng cơ bản nhu cầu phơi sấy của HTX. Hợp tác xã Tương Lai cũng đã dự phòng phương án sản lượng tăng lên gấp 3 lần trong tương lai (300 tấn cá sặc thu hoạch một năm), việc nhân rộng mô hình này là khả thi với diện tích mặt bằng dành sẵn trong khu vực chế biến – phơi sấy – đóng gói sản phẩm.

## 4. Yêu cầu về máy móc thiết bị cần có cho mô hình

Động cơ DC sử dụng kéo dàn phơi sấy quay theo tốc độ được điều khiển tự động.

Động cơ AC một pha sử dụng cho máy bơm hệ thống phun sương.

Hệ thống điều khiển tự động được thiết kế trên cơ sở các modul lắp ghép và được lập trình để tự động điều khiển toàn bộ hệ thống.

Lò đốt nhiệt (ban đêm) bằng điện trở, công suất 1kW, sử dụng điện thế xoay chiều một pha hoặc ba pha, cung cấp nhiệt lượng cho buồng phơi sấy đảm bảo nhiệt độ giữ ở mức giống như ban ngày (khi không có nắng hoặc ban đêm).

Hệ thống quạt thổi và hút (DC) giúp thay đổi tốc độ lưu chuyển của dòng không khí trong buồng phơi sấy. Tốc độ của quạt tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm được cảm biến một cách tự động bên trong buồng phơi sấy.

Giao diện điều khiển và giám sát tự động hệ thống hiển thị trên LCD 7 inch.

Toàn bộ các máy móc, thiết bị này đều sẵn có trên thị trường trong nước, đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật.

## 5. Yêu cầu về điện nước, nhiên nguyên liệu

Đường cung cấp điện 3 pha đến tận nơi:

- Máy bơm hệ thống phun sương sử dụng điện thế một pha;

- Lò đốt nhiệt bằng điện trở (ban đêm) sử dụng điện thế 3 pha hoặc 1 pha.

- Nguồn biến đổi adapter cung cấp điện thế một chiều cho động cơ DC kéo dàn phơi sấy quay và cung cấp cho hệ thống cảm biến điều khiển tự động mô hình.

Mạng internet sử dụng cho việc giám sát, điều khiển hệ thống bằng giải pháp công nghệ IoT.

Nguồn nước sạch (từ giếng khoan) sử dụng cho hệ thống phun sương đảm bảo cảm quan và giai đoạn gia nhiệt diệt vi sinh.

## 6. Yêu cầu về đảm bảo môi trường cho mô hình

Khu vực xung quanh nơi triển khai mô hình là các ao nuôi, kênh Đông; các ao ươm nuôi cá giống và hệ thống đường nối giữa khu sản xuất và khu chế biến – phơi sấy – đóng gói sản phẩm được bê tông hóa đã hạn chế yếu tố bụi bẩn theo gió xâm nhập làm dơ mặt kính của các buồng phơi sấy (làm giảm hiệu suất chiếu sáng của ánh sáng mặt trời) cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm trong buồng phơi sấy.

Khu vực xung quanh nơi triển khai mô hình không bị che khuất bởi các công trình xây dựng khác cũng như cây xanh, đảm bảo tận dụng tối đa năng lượng mặt trời cho buồng phơi sấy.

Nguồn nước giếng khoan đảm bảo sạch về mặt vi sinh, sử dụng cho việc phun sương trong quá trình phơi sấy sản phẩm cũng như việc vệ sinh buồng phơi sấy sau mỗi mẻ phơi.

Khu vực xung quanh nơi triển khai mô hình không có hoạt động chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, đảm bảo các dòng vi sinh phổ biến (E-coli, Coliform,…) xâm nhập sản phẩm phơi sấy.

## 7. Yêu cầu về Giống và quản lý giống

Mô hình chỉ phù hợp phơi sấy đối với giống cá sặc với bề mặt cá màu tối, giúp tăng cường hiệu ứng nhà kính (màu tối của cá sặc giống như một “bẫy nhiệt”, giúp gia tăng nhiệt năng bên trong buồng phơi sấy lên nhanh hơn).

## 8. Mô tả cách vận hành mô hình

Sản phẩm cá sặc khi được đánh bắt từ các ao nuôi sẽ được đưa vào khu vực sơ chế thực hiện việc mổ ruột, cắt vây, rửa sạch và ngâm nước muối trong 8h – 10h, rửa sạch lại, để ráo nước rồi đưa vào các vỉ phơi sấy.

Mỗi vỉ phơi được bố trí tối đa 20 con cá, có vỉ chặn phía trên kết hợp với chốt khóa cùng các lò xo đặt bên trong các cánh am, đảm bảo cá không bị xô lệch trong quá trình phơi. Khi cá khô dần, các lò xo này sẽ đẩy vỉ chặn xuống tương ứng để giữ cho cá khô không bị lệch, tạo ra vết trên bề mặt cá, làm mất cảm quan của sản phẩm.

Các vỉ phơi sấy này được đưa vào khu hành lang phía trước buồng phơi sấy rồi đóng cửa hành lang lại, chống ruồi xâm nhập vào bên trong buồng phơi sấy khi thực hiện thao tác lắp vỉ phơi lên dàn phơi sấy.

Mỗi buồng phơi sấy có 48 vỉ phơi (với kích thước vỉ 400x450), được bố trí thành 6 cánh đối xứng nhau. Nếu sản lượng sản phẩm không đủ cho 1 buồng phơi sấy, cần chú ý bố trí sao cho các vỉ nằm đối xứng nhau nhằm đảm bảo đối trọng không làm lệch trục quay cũng như tận dụng tốt hơn năng lượng mặt trời.

Công nhân sẽ điều khiển trục quay (bằng một công tắc đặt trên bảng điều khiển) quay đưa các cánh am (các ngàm giữ vỉ phơi) về phía cửa. Lúc đó đưa các vỉ phơi vào theo hàng dọc. Xong một hàng (gồm 8 vỉ), lại tiếp tục điều khiển trục quay để đưa hàng tiếp theo vào (tại vị trí cửa của buồng phơi sấy).

Khi tất cả các vỉ phơi được đưa vào buồng phơi, đóng cửa buồng phơi lại và nhấn công tắc START, hệ thống sẽ tự động vận hành.

Tốc độ của động cơ kéo dàn phơi, tốc độ của quạt thổi và quạt hút được điều khiển một cách hoàn toàn tự động tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm mà hệ thống cảm biến đặt bên trong buồng phơi cảm biến được.

Trên tủ điều khiển, người điều khiển có thể nhập các thông số điều khiển ban đầu (ví dụ tốc độ tối thiểu, tốc độ tối đa, …), cũng như giám sát các thông số (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ hiện tại,…).

Khi trời không có nắng hoặc ban đêm, hệ thống cảm biến ánh sáng (cảm biến quang) sẽ tự động đưa lò đốt nhiệt bằng điện trở vào hoạt động với yêu cầu giữ nhiệt độ gần với mức nhiệt độ khi phơi sấy (38oC). Nghiễm nhiên, lò đốt nhiệt tự động tắt/mở theo việc cảm biến thông số nhiệt độ bên trong buồng phơi sấy.

Trong giai đoạn cuối của qui trình phơi sấy, cần gia nhiệt lên cao (tầm 65oC đến 70oC), lò đốt nhiệt bằng điện trở sẽ được tự động cấp điện để hoạt động. Lúc đó để tránh hiện tượng mất nước tiếp tục của sản phẩm dẫn đến việc sản phẩm xơ cứng, hệ thống phun sương sẽ được tự động điều khiển mở đảm bảo độ ẩm đạt ở mức 80%.

Có thể mở rộng việc giám sát và tự động điều khiển hệ thống từ xa bằng giải pháp công nghệ IoT. Công việc này được thực hiện mở rộng sau khi mô hình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

## 9. Khối lượng sản phẩm đạt được

Mỗi vỉ phơi có thể phơi tối đa 10 con, với trọng lượng trung bình xấp xỉ 1,5 kg cá tươi đã sơ chế. Mỗi buồng phơi sấy bao gồm 48 vỉ phơi, tương ứng với sản lượng 72 kg cá tươi đã sơ chế. Theo đúc kết kinh nghiệm của hợp tác xã Tương Lai, thì mỗi mẻ phơi như vậy cho sản lượng xấp xỉ 36 kg cá khô.

Hệ thống gồm 3 buồng phơi sấy liên hoàn, mỗi mẻ phơi sẽ cho sản lượng tối đa xấp xỉ 100kg cá khô thành phẩm.

## 10. Quản lý và xử lý chất thải

Mô hình hoạt động không tạo ra chất thải, do vậy rất thân thiện với môi trường.

Chất thải từ quá trình sơ chế cá (khu sơ chế) được hợp tác xã Tương Lai sử dụng làm nguồn thức ăn nuôi cá trê lai (ao nuôi cá trê lai nằm sát ngay khu vực sơ chế).

Nguồn nước thải từ việc vệ sinh buồng phơi sấy (không đáng kể) được đưa vào hệ thống nước thải sinh hoạt chung, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho môi trường.

## 11. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm cá sặc rằn phơi sấy đã qua kiểm nghiệm vi sinh, đạt độ cảm quan cần thiết được đưa vào các hệ thống phân phối uy tín, tăng khả năng tiếp cận với thị trường tiêu dùng khó tính nhờ các yếu tố:

- Sản phẩm đạt độ cảm quan tốt nhờ tận dụng lợi thế của việc phơi sấy bằng năng lượng mặt trời (thịt dai, độ ngọt cao, …).

- Sản phẩm đảm bảo các yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm nhờ qui trình phơi sấy hạn chế tối đa sự xâm nhập của vi sinh, diệt vi sinh ngay trong quá trình phơi sấy và sản phẩm được kiểm nghiệm vi sinh tại Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.Hồ Chí Minh (CASE).

- Sản phẩm đảm bảo các yếu tố dinh dưỡng (protid, lipid, carbohydrate, vitamin, …) nhờ qui trình phơi sấy ứng dụng năng lượng mặt trời giảm thiểu quá trình mất dinh dưỡng.

Giá thành sản phẩm hiện tại (theo quy trình phơi nắng tự nhiên) mà HTX Tương Lai bán là 220.000 đồng/kg.

Giá thành sản phẩm sử dụng quy trình công nghệ của nhiệm vụ (dự kiến) là 250.000 đồng/kg (đối với thị trường nội địa).

Quy mô sản xuất hiện tại của HTX Tương Lai xấp xỉ 100 tấn cá sặc tươi/năm, tương ứng với sản lượng xấp xỉ 30 tấn cá sặc thành phẩm/năm. Theo đơn giá bên trên, thì có thể tính được thời gian thu hồi vốn cho dự án xấp xỉ 5 tháng.

# III. Một số vấn đề cần lưu ý và biện pháp phòng ngừa

Quá trình sơ chế cá sặc có ngâm nước muối trong thời gian từ 8h-10h, do vậy các vỉ phơi cá, trục quay, dàn phơi bên trong làm bằng inox 304 để chống gỉ. Tuy nhiên, cần phải vệ sinh các vỉ phơi cũng như buồng phơi sau mỗi mẻ phơi sấy để giảm thiểu khả năng ăn mòn của muối đối với các cấu kiện của dàn phơi.

Các vỉ phơi cá được thiết kế hướng đến mục tiêu thao tác tháo lắp dễ dàng và có thể tháo rời để vệ sinh bên ngoài.

Để chống ruồi xâm nhập vào bên trong buồng phơi sấy, cần đóng kín cửa hành lang mỗi khi đưa các vỉ cá đã được sắp xếp sẵn vào dàn phơi.

Các thông số điều khiển (tốc độ quay của dàn phơi sấy, tốc độ của quạt thổi/hút không khí, …) có thể được xác định bởi người điều khiển thông qua giao diện điều khiển (trên LCD).

Việc điều khiển trục quay của dàn phơi sấy quay đến vị trí tháo/lắp vỉ được thực hiện trực tiếp trên giao diện điều khiển LCD. Do vậy, chỉ cần 01 công nhân có thể thực hiện được toàn bộ qui trình tháo/lắp vỉ phơi ra/vào dàn phơi sấy.

# IV. Đánh giá chất lượng sản phẩm, chất lượng công nghệ của mô hình

Chất lượng của sản phẩm được đánh giá thông qua việc kiểm tra các thông số nhiễm vi sinh, các chỉ tiêu dinh dưỡng và tồn dư các loại kháng sinh trong sản phẩm.

Các thông số nhiễm vi sinh được kiểm nghiệm bao gồm:

- Tổng số vi sinh vật

- E_Coli

- Coliform

- Salmonela

Các chỉ tiêu dinh dưỡng được kiểm nghiệm bao gồm:

- Protid

- Lipid

- Carbohydrat

- Aminoacid

- Vitamine A

- Sắt (Fe)

- Đồng (Cu)

- Kẽm (Zn)

- Mangan (Mn)

Các thông số về dư lượng kháng sinh và các hóa chất tồn dư khác được kiểm nghiệm bao gồm:

- Chloramphenicol

- Enrofloxacin

- Tetracylines

# V.  Đánh giá hiệu quả mô hình

## 1. Hiệu quả về kinh tế

Nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các yếu tố:

- Giảm đầu tư cơ bản do tiết kiệm không gian xây dựng.

- Giảm chi phí sử dụng nhiên liệu sấy ban đêm hoặc khi trời không có nắng.

- Giảm nhân công làm việc trực tiếp cho quá trình phơi sấy.

- Tăng hiệu quả và chất lượng phơi sấy cá thông qua việc đảo cá tự động, tự động điều chỉnh tốc độ lưu chuyển của luồng không khí tự nhiên trong buồng phơi sấy cá, rút ngắn thời gian phơi sấy cá và tăng độ đồng đều trong quá trình phơi sấy.

- Tăng sản lượng phơi sấy lên ít nhất gấp 3 lần so với qui trình phơi tự nhiên.

- Giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm vi sinh trong khâu phơi sấy, tăng cơ hội đưa ra thị trường của sản phẩm.

- Sản phẩm sau phơi sấy được kiểm nghiệm các chỉ tiêu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cơ hội của sản phẩm đến với các thị trường khó tính và xuất khẩu.

## 2. Hiệu quả về xã hội

Mô hình khi đưa vào vận hành giúp gia tăng sản lượng, chất lượng nuôi  trên địa bàn thành phố, từ đó giúp giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận dân cư địa phương.

Mô hình nhân rộng có thể được sử dụng như một cơ sở phơi sấy gia công cho nhiều đơn vị sản xuất khác trên địa bàn lân cận. Việc này giúp giải quyết yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất của nhiều HTX khác, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động.

## 3. Hiệu quả về môi trường

Mô hình không phát thải gây ô nhiễm, không gây ô nhiễm tiếng ồn,  không sử dụng nhiên liệu hóa thạch hay than củi trong quá trình sấy ban đêm nên góp phần bảo vệ môi trường.

Phế phẩm trong quá trình sơ chế cá được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cá trê lai, mang lại hiệu quả kinh tế cao đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

## 4. Khả năng nhân rộng

Trên cơ sở mô hình thiết bị và quy trình công nghệ đã được xác lập, có thể mở rộng năng suất phơi sấy cá sặc rằn cho các buồng phơi sấy hiện có của cơ sở. Có thể chuyển giao và phát triển mô hình cho các cơ sở phơi sấy cá sặc rằn khác thuộc các địa phương của Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Nhiệm vụ còn có thể phát triển mở rộng đối với các loại cá cần chế biến khô có giá trị cao khác đang có sản lượng khá lớn của Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận như cá dứa, cá lóc, cá chạch,…

Với công nghệ và thiết bị ứng dụng năng lượng mặt trời – hiệu ứng nhà kính, nhiệm vụ có thể phát triển theo hướng xây dựng các dữ liệu cho các sản phẩm khác sẽ phơi sấy được như các loại trái cây, các sản phẩm hạt,….

# VII. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn

Mô hình được triển khai kết hợp với hệ thống kho xưởng chế biến – đóng gói và lưu trữ sản phẩm của HTX thủy sản Tương Lai tại ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

# VIII. Hình ảnh minh họa

Nền buồng phơi sấy được lát gạch men màu tối hoặc tráng xi măng sikadur màu tối nhằm tăng cường hiệu ứng nhà kính

Khung sắt mạ kẽm đảm bảo tính bền vững của buồng phơi sấy

Khung quay của dàn phơi sấy thiết kế đảm bảo chịu lực với 6 cánh gắn vỉ phơi giúp tăng diện tích phơi sấy lên gấp 3 lần.

Các vỉ phơi sấy được tháo/lắp trên dàn phơi sấy dễ dàng bằng các cấu trúc cánh am có chốt khóa hai đầu.

Buồng phơi sấy thiết kế với cửa đóng kín đảm bảo vệ sinh cũng như giúp gia nhiệt nhanh chóng khi có nắng.

Cửa buồng phơi sấy kích thước ngang 1m đảm bảo việc tháo/lắp vỉ phơi dễ dàng

Vỉ phơi cá thiết kế ban đầu với các ô đặt cá riêng biệt

Vỉ phơi sấy được điều chỉnh thiết kế, đảm bảo tận dụng tối đa chiếu sáng mặt trời cũng như khả năng giữ cá không bị xê dịch trong quá trình phơi sấy

Buồng phơi sấy được điều chỉnh thiết kế, thêm hành lang chống ruồi xâm nhập khi thao tác tháo/lắp vỉ phơi

Hệ thống buồng phơi sấy được bố trí liên hoàn theo hướng Bắc-Nam để tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời.

Lò đốt nhiệt bằng điện trở, công suất 1kW, đảm bảo cấp và giữ nhiệt độ tầm 36oC đến 38oC ban đêm cũng như gia nhiệt đến 65oC ban ngày trong quá trình diệt vi sinh.

Động cơ DC 24V-350W kéo trục quay của dàn phơi sấy

Bản vẽ cơ khí thiết kế chi tiết trục quay

Bản vẽ cơ khí mặt dựng A-C của trục quay

Bản vẽ cơ khí mặt dựng 1-2 dàn phơi sấy

Bản vẽ cơ khí vỉ phơi cá theo phương án chia ô đặt cá

SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ GIẢI THUẬT PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG

- Sơ đồ khối:

Chức năng và nguyên lý hoạt động:

- Khối Sensor bao gồm các cảm biến có chức năng chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm từ lò sấy sang giá trị số và gửi đến MCU.

- Khối Real time cung cấp giá trị thời gian thực cho MCU trong quá trình xử lý các công đoạn sấy, khử vi sinh,…

- LCD loại TFT có tích hợp cảm ứng điện trở. Ngoài chức năng hiển thị các thông tin hoạt động của hệ thống, LCD này còn là nơi để người điều khiển tương tác với MCU (thay đổi tốc độ động cơ, thay đổi thời gian sấy,….) qua cảm ứng điện trở.

- Driver motor là module trung gian giúp MCU điều khiển tốc độ quay của hệ thống sấy qua Motor. Motor sử dụng loại 24VDC / 350W có tích hợp bộ giảm tốc.

- Driver Fan là module trung gian giúp MCU điều khiển tốc độ quạt thổi khí, quạt hút để điều khiển luồng lưu chuyển không khí trong lò sấy.

- SSR Relay là loại relay bán dẫn giúp MCU điều khiển hệ thống phun sương tạo ẩm và hệ thống nhiệt điện trở để tăng nhiệt độ lò sấy.

- Khối MCU là vi điều khiển trung tâm điều khiển mọi hoạt động của hệ thống. Chúng tôi lựa chọn loại Atmega 2560 hoặc Atmega 328 với ưu điểm: độ ổn định cao, hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp, dễ dàng trong lập trình và cài đặt, có thiết kế nhỏ gọn tích hợp trong module Arduino,…

- Ở hoạt động thông thường, MCU sẽ đọc dữ liệu từ cảm biến và IC thời gian thực từ đó điều khiển các module khác theo các thông số cài đặt trước từ LCD. Mọi hoạt động trong lò sấy sẽ hiển thị trên LCD để người sử dụng giám sát, ngoài ra có thể hiệu chỉnh các cài đặt thông qua tấm cảm ứng trên LCD. Ở chế độ nghỉ (giai đoạn lấy cá và đưa cá vào), người sử dụng có thể điều khiển động cơ chính xoay thông qua một nút nhấn đơn (hoặc điều khiển từ LCD).

- Giải thuật:

Giải thuật hoạt động của hệ thống được trình bày như hình dưới đây, trong đó:

- Giai đoạn khởi động sẽ thực hiện khởi động tất cả phần cứng liên quan (LCD, Driver, Sensor, Realtime,…), sau đó đọc những dữ liệu cài đặt trước từ bộ nhớ sau đó đi vào vòng lặp thực hiện hệ thống (tùy thuộc vào các thông số cài đặt và quy trình đang xử lý).

- Khi nhận lệnh từ người điều khiển qua LCD, MCU sẽ thực hiện xử lý lệnh với các giao thức được định trước (mỗi lệnh 4 byte). Truyền thông giữa LCD và MCU là UART 8 bit tốc độ baud 9600. Các lệnh xử lý bao gồm: chuyển đổi quy trình, thay đổi thông số tốc độ, thời gian, bắt đầu và kết thúc quá trình, thay đổi cài đặt nhiệt độ, độ ẩm,….

- Giai đoạn cập nhật thời gian sẽ được thực hiện sau khi MCU đọc thời gian từ IC thời gian thực từ đó đưa ra các quyết định về quy trình làm việc (ứng với thời gian hiện tại).

- Việc điều khiển thiết bị (quạt, động cơ, phun sương,…) sẽ được thực hiện khi có đầy đủ các thông số về thời gian, nhiệt độ, độ ẩm, quy trình,….

- Sau đó bắt đầu vòng lặp mới.

Chú dẫn:

Tài liệu này được biên soạn tóm tắt trên cơ sở đề tài “Thiết kế, chế tạo thiết bị sấy ứng dụng năng lượng mặt trời với dàn sấy động cho cá sặc rằn tại huyện củ chi tp hồ chí minh” do ThS. Phan Văn Hiệp  – Trường Đại học Văn Hiến làm chủ nhiệm và do Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM mạn phép được sử dụng để cung cấp cho nông dân.

# Text boxes

Cá được đánh bắt từ ao nuôi của HTX

Xử lý – sơ chế cá

Làm ráo nước

Ngâm cá vào nước muối bão hòa từ 8 đến 10 giờ

Vớt cá ra khỏi nước muối, xả nước sạch 2 lần

Kẹp cá lên vỉ phơi

Sấy kết hợp phơi sử dụng năng lượng mặt trời tự nhiên (đảo cá bằng tay)

Đóng gói chân không cá đã phơi khô

Bảo quản lạnh sản phẩm